## Slide 1: Форвард Ремуксер
СофтЛаб-НСК

## Slide 2: Форвард Ремуксер
Каждый граф ремуксера работает с одним логическим выходом (один выходной MPTS).
Для графа строится общая модель выходного MPTS из входных MPTS/SPTS.
Из входного потока может использоваться несколько программ (сервисов).
Программа назначается на выход как «основная», «резервная» или «ГОиЧС».
В каждой входной программе каждый поток можно включить/исключить из передачи в выходную программу. При этом в одну выходную программу можно вставить потоки из нескольких входных программ.
Назначение физических входов/выходов удобнее делать дополнительными графами.

## Slide 3: Обработка TS-пакетов
Notes: Ремуксер работает на уровне TS-пакетов.
Он разделяет входные пакеты по различным потокам и таблицам и записывает их в специализированные очереди пакетов.
Выходной обработчик вычитывает из активных очередей пакеты и формирует выходной поток MPTS.
Ремуксер выполняет синхронизацию часов PCR каждой входной программы к опорным часам, по которым он выдает выходной поток.

## Slide 4: Форвард Ремуксер
Настройки

## Slide 5: Форврад ремуксер
Notes: Управление осуществляется со страницы на порту 8081.

## Slide 6: Создание графа ремуксера
Notes: На основной закладке Graphs нужно нажать кнопку New, в появившемся окне задать имя и выбрать тип Remultiplexor и нажать Create.

## Slide 7: Настройки ремуксера
Notes: Далее нажать view для редактирования ремуксера (отмечена красным кружком)

## Slide 8: Настройки ремуксера
Notes: Окно разделено на две части. Слева все входы, справа выход.
Для входов (подчеркнуто зеленым) показывается краткое описание и текущий битрейт.
У каждого входа справа иконка (синий кружок), чтобы удалить этот вход.
Слева (красный кружок) раскрывается дерево настроек конкретного входа.

## Slide 9: Добавление входа
Notes: Чтобы в ремуксер добавить вход нужно нажать кнопку Add (отмечена красным кружком).

## Slide 10: Добавление входа
Notes: В окне настроек входа нужно выбрать тип, например, IP-вход

## Slide 11: Добавление входа
Notes: Задать все параметры входа и нажать Add.

## Slide 12: Настройки входа
Notes: Здесь отображаются текущие настройки входа.

## Slide 13: Настройки входа
Notes: Их можно изменить в любой момент, важно не забывать нажать ENTER перед тем, как нажимать кнопку Apply.

## Slide 14: Настройки входа
Notes: Возникнет окно с подтверждением операции.

## Slide 15: Настройки входа
Notes: И если настройки неправильные, то входной поток упадет до нуля и появится большое число алармов (подчеркнуто красным) (если, конечно, граф запущен – находится в состоянии Running)

## Slide 16: Настройки ремуксера
Notes: Возвращаемся в закладку Info, где можно выбрать входные сервисы, потоки и таблицы для передачи их в выходной поток.
Например, здесь открыта закладка с описанием сервиса, у которого номер программы равен 1020.

## Slide 17: Настройки ремуксера
Notes: Справа у сервиса есть меню (иконка с вертикальным многоточием), где есть команды добавления этого сервиса в выходную модель в качестве основного сервиса, или резервного или ГОиЧС.
Сначала нужно обязательно добавить в модель выходного потока основные сервисы, поскольку в этом случае при добавлении других сервисов (резервного и ГОиЧС) можно будет не наколачивать номера пидов заново, а выбрать из списка.
Команда «Show output» должна показать в дереве выхода, где используется этот входной сервис (пока не работает).

## Slide 18: Настройки ремуксера
Notes: Во входном дереве даются описания различных потоков и дескрипторов, например, сейчас показан дескриптор телетекста.
У этого дескриптора справа есть иконка со стрелкой вправо – это команда для копирования дескриптора в буфер обмена веб-страницы.

## Slide 19: Настройки ремуксера
Notes: А здесь открыта таблица NIT. Справа есть кнопка Copy.

## Slide 20: Настройки ремуксера
Notes: Если ее нажать, то появится надпись, что дескриптор успешно скопирован.

## Slide 21: Настройки ремуксера
Notes: Соответственно потом можно перейти в настройки выходной модели, выбрать аналогичную таблицу NIT и добавить дескриптор кнопкой Past.

## Slide 22: Настройки ремуксера
Notes: Страница спросит подтверждение

## Slide 23: Настройки ремуксера
Notes: и вставит данные из буфера обмена в дескриптор.
Обращаю внимание, что в таком случае дескриптор не будет автоматически изменяться, при изменении его во входном потоке. Но зато он и не будет пропадать при пропадании входного потока.

## Slide 24: Создание сервиса
Notes: Чтобы добавить входной сервис в выходную модель нужно выбрать этот сервис и в его меню нажать «Add as main»

## Slide 25: Создание сервиса
Notes: В окне настроек сервиса нужно задать все пиды и включить галочки на всех потоках, которые должны быть в выходном сервисе.

## Slide 26: Создание сервиса
Notes: В самом низу нужно выбрать GPI для переключения на основной вход.

## Slide 27: Создание сервиса
Notes: После добавления в выходной модели появится новый сервис, у которого в зеленом кружке буква P (Primary).

## Slide 28: Резервирование сервиса
Notes: Далее выбираем другой источник, в нем выбираем нужный сервис и в его меню выбираем «Add as reserve»

## Slide 29: Резервирование сервиса
Notes: В появившемся окне выбираем основной сервис (уже существующий в выходной модели)

## Slide 30: Резервирование сервиса
Notes: И задаем пиды для всех потоков. Пиды можно выбрать только из списка пидов, уже созданных в выходной модели.

## Slide 31: Резервирование сервиса
Notes: Добавляем другой GPI сигнал для переключения. Обращаю внимание, что в нормальной ситуации переключение должно делаться по переходу, а не по уровню.
И жмем Add

## Slide 32: Резервирование сервиса
Notes: В выходной модели появился резервный источник.
Аналогично добавляется источник для ГОиЧС.

## Slide 33: Настройки ремуксера
Notes: Для передачи динамических таблиц, например TDT и TOT, нужно выбрать входной сервис, из которого нужно брать эти данные, и нажать плючик (Add to pass).

## Slide 34: Настройки ремуксера
Notes: Появится надпись о добавлении и в выходной модели появится дескриптор (который моно удалить кнопкой с мусорной корзиной).

## Slide 35: Настройки ремуксера
Notes: Чтобы добавить пид 7000 нужно в ветке дерева Unref PID нажать плюсик

## Slide 36: Настройки ремуксера
Notes: Далее выбрать источник, задать входной и выходной пиды и нажать OK

## Slide 37: Настройки ремуксера
Notes: Иконка с мусорным бачком позволяет удалить пид, сервис или дескриптор.

## Slide 38: Форвард Ремуксер
Мониторинг

## Slide 39: Анализ состояния
Notes: Для перевода ремуксера в рабочий режим (после редактирования) нужно переключиться в закладку «Graphs» и у нужного ремуксера нажать кнопку «run» (обведена красным кружком)
В появившемся предупреждении нажать Yes.

## Slide 40: Анализ состояния
Notes: Состояние ремуксера должно стать зеленым Running.
Если нажать кнопку, обведенную красным кружком, то раскроется окно со списком аварий.
Сейчас все хорошо, число аварий равно нулю и список аварий пуст.

## Slide 41: Анализ состояния
Notes: Если «отвалится» вход со многими сервисами, то число аварий будет обчень большим.
В колонке «Source» указывается источник сообщения (конкретный вход или выход).
В колонке «Reg time» указывается время, когда эта авария произошла.
В колонке «Last time» указывается время, когда эта авария была проверена последний раз. Это время может не совпадать с текущим временем, поскольку некоторые данные проверяются достаточно редко.
Обращаю внимание, что в списке показываются только текущие активные аварии. Если авария исправилась, то она будет автоматически удалена из списка.

## Slide 42: Анализ состояния
Notes: Также можно посмотреть текущую статистику работы входов и выходов, если нажать на кнопку «view», открыть входы и выбрать закладку «Statistics» на входах и выходе.
Здесь для входов указывается текущее системное время, количество принятых байт и текущий битрейт. Особенности:
1. Счетчик «Data counter» должен регулярно увеличивается
2. Если системное время «system time» не изменяется, то все совсем плохо (нужно рестартовать граф или рестартовать систему).
3. «Bit rate» вычисляется очень примерно.
На выходе важен параметр «Fullness fifo» - это наполненность выходного фифо, которая должна быть близка к одной секунде, и счетчик «Reset» не долен изменяться.

## Slide 43: Анализ состояния
Notes: Также можно открыть закладку «Statistics» у выходной модели и посмотреть текущую статистику наполнения сервисов.
Поле «Status» показывает, что идет на выход («Main», «Reserve» или ГОиЧС)
В полях «Main time», «Reserve time» и «Gochs time» значение должно все время меняться (если эти сервисы настроены)
Наполненность очереди пакетов олтображается в полях «Main fullness fifo», «Reserve fullness fifo» и «Gochs fullness fifo» соответственно для основной программы, резервной прогарммы и программы ГОиЧС.
Нормальная длина очереди – около секунды.

## Slide 44
КОНЕЦ

## Slide 47: Добавление входа

## Slide 48: Добавление входа

## Slide 49: Анализ входа (статистика)

## Slide 50: Анализ входа (статистика)
Счетчик «Data counter» регулярно увеличивается
Notes: Если системное время «system time» не изменяется, то все совсем плохо (нужно рестартовать граф или рестартовать систему).
«Bit rate» вычисляется грубо (очень примерно).

## Slide 51: Использование входа
Сначала нужно стартовать граф, чтобы вход получил данные и узнал про все потоки (все программы и потоки уже должны быть на входе).
Потом нужно вернуться в редактрование графа, чтобы назначить программы из входа на выход ремуксера.

## Slide 52: Старт графа
Нажать «Graphs», затем «Start» и подождать несколько секунд
Нажать «Stop», затем «Show»

## Slide 53: Назначение программ
Нажать «PAT»
Выбрать нужную программу (сервис)
Добавить ее на выход как «Основная»

## Slide 54: Назначение программ
Можно изменить PID для PMT и для любого из потоков программы.
Можно исключить из передачи любой из потоков.
Галочка «Auto to reserve» включает автоматическое переключение на резервный поток при потере данных с основного входа.

## Slide 55: Выходная программа
Открыть таблицу «PAT»
Открыть «Streams»
Убедиться, что все PID-ы заданны корректно
ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать «Save» чтобы сохранить сделанные изменения модели ремуксера

## Slide 56: Добавление резерва
Notes: Аналогично добавляется второй вход, парсится через Start Stop и из него выбирается резервная программа

## Slide 57: Добавление резерва
Нужно обязательно указать «Program number» как в основной программе.
Нужно обязательно изменить PID для всех потоков как задано в основной программе.
Лишние потоки нужно исключить из передачи.
Нажать «Apply» и не забыть нажать «Save»

## Slide 58: Выходная программа

## Slide 59: Настройка IP-выхода
Нажать «Add output»
Выбрать тип устройства «SL Network Renderer (Raw)»
Задать все параметры выхода
Нажать «Add»
Notes: После добавления всех программ нужно сохранить модель ремуксера и приступить к настройке выхода

## Slide 60: Настройка IP-выхода
Нажать «Add output»
Выбрать тип устройства «SL ASI Renderer (Raw)»
Выбрать устройство
Нажать «Add»
Остальные закладки не используются
Notes: После добавления всех программ нужно сохранить модель ремуксера и приступить к настройке выхода

## Slide 61: Форвард Ремуксер
Анализ состояния

## Slide 62: Старт ремуксера
Перейти в список графов
Нажать «Start» и убедиться, что граф перешел в состояние «Running»

## Slide 63: Обработка TS-пакетов
Notes: Ремуксер работает на уровне TS-пакетов.
Он разделяет входные пакеты по различным потокам и таблицам и записывает их в специализированные очереди пакетов.
Выходной обработчик вычитывает из активных очередей пакеты и формирует выходной поток MPTS.
Ремуксер выполняет синхронизацию часов PCR каждой входной программы к опорным часам, по которым он выдает выходной поток.

## Slide 64: Анализ ремуксера
Нажать «Statistics» в описании модели ремуксера (кнопка справа)
Поле «Status» показывает, что идет на выход («Main» или «Reserve»)
В поле «Main time» значение должно все время меняться
В поле «Reserve time» значение должно все время меняться
В поле «Gochs time» значение должно все время меняться

## Slide 65: Анализ ремуксера
В поле «Main fullness fifo» показывается наполненность очереди пакетов основной программы
В поле «Reserve fullness fifo» показывается наполненность очереди пакетов резервной программы
В поле «Gochs fullness fifo» показывается наполненность очереди пакетов программы ГОиЧС
Нормальная длина очереди - секунда

## Slide 66: Анализ выхода
Нажать «Statistics» у выходного устройства (справа снизу)
Поле «Fullness fifo» должно быть порядка одной секунды
Счетчик «Reset» не долен изменяться

## Slide 67: Анализ входа
Выбрать «Statistics» у нужного входного устройства (слева сверху)

## Slide 68: Анализ входа
Выбрать «Statistics» у нужного входного устройства (слева сверху)
Поле «Data counter» должно постоянно увеличиваться

## Slide 69: Форвард Ремуксер
Новый интерфейс

## Slide 70: Анализ состояния
Notes: Будет обновлена стартовая страница с графами, где для каждого графа будет показываться количество текущих ошибок (колонка Alarm) Можно будет раскрыть список всех ошибок, как сейчас сделано для графа «test1» - видна одна ошибка – отсутствие данных на IP-входе.

## Slide 71: Перенос настроек
Notes: Также добавлена возможность экспорта и импорта графов (в текстовый JSON-файл)

## Slide 72: Загрузка лицензий
Notes: На странице с лицензиями добавлена возможность загрузки лицензий